## Slide 1: Теоретические основы электротехники. Часть 3
Расчет переходных процессов в разветвлённой цепи
Лектор: Авдеев Б.А.
ФГБОУ ВО «КГМТУ»

## Slide 2: Опрос по пройденному материалу
Какой режим в линейной электрической цепи можно считать установившимся?
При каких условиях в электрической цепи может возникать свободный ток?
Каким образом по виду электрической цепи можно определить порядок дифференциального уравнения, описывающего переходный процесс?
Зависит ли порядок дифференциального уравнения, описывающего переходный процесс в цепи, от выбора метода, с помощью которого составляется система уравнений?
Почему именно токи катушек индуктивности и напряжения конденсаторов определяют энергетическое состояние электрической цепи?
Могут ли в момент коммутации в линейной электрической цепи с источниками энергии конечной мощности быть бесконечно большими: а) токи катушек индуктивности; б) напряжения на резисторах; в) напряжения на конденсаторах; г) напряжения на катушках индуктивности; д) токи конденсаторов; е) токи резисторов?
Может ли характеристическое уравнение, соответствующее дифференциальному уравнению электрической цепи, иметь корни: а) 8 - j8; б) -3j; в) 3j, -3j; г) -8 + 8j; д) -2 + j3, -2 -j3?

## Slide 3: Законы коммутации
Первый закон коммутации:
В любом разветвлении с индуктивностью ток и магнитный поток в момент коммутации сохраняют те значения, которые они имели до коммутации, и дальше начинают изменяться от этих значений.
iL(0+) = iL(0-)
Второй закон коммутации:
На любом участке цепи с ёмкостью напряжение и заряд на ёмкости в момент коммутации сохраняют те значения, которые они имели до коммутации, и дальше начинают изменяться от этих значений.
Uc(0+) = Uc(0-)

## Slide 4: Последовательность расчета
Задаем положительные направления токов во всех ветвях и определяем независимые начальные условия uC(0), iL(0).
Составляем уравнения по законам Кирхгофа для схемы, получившейся после коммутации.
Определяем корни характеристического уравнения.
Определяем начальные условия искомых токов или напряжений i(0+), u(0+) и их производных, для этого используются составленные в п.2 уравнения и определенные в п.1 независимые начальные условия (при необходимости уравнения могут быть продифференцированы).
Определяем принужденные составляющие iпр, uпр, выполнив расчет схемы в установившемся режиме известными методами.
Рассчитываем свободные составляющие искомых переходных величин (iсв, uсв), с учетом характера корней, полученных в п. 3.

## Slide 5: Типовая задача
Дано: |  | 
E | = | 150В;
C | = | 5 мкФ;
L | = | 2 мГн;
R1 | = | 10 Ом;
R2 | = | 10 Ом;
R3 | = | 5 Ом;
Найти: |  | 
i1, i2, i3, i4, uL, uC |  | 

## Slide 6: Расчет токов и напряжений до коммутации (t=0-)
Так как сопротивление конденсатора (идеального) постоянному току стремится к бесконечности, а катушка индуктивности (идеальная) не представляет сопротивления постоянному току (R = 0), то докоммутационная схема будет выглядеть следующим образом:
I1(0-) = i2(0-) = i3(0-) = i4(0-) = i(0-)= 0А,
Uc(0-) = E=150В,
UL(0-) = 0В.

## Slide 7: Расчет токов и напряжений непосредственно после коммутации (t=0+)
В соответствии с первым законом коммутации
i1(0+) = i1(0-) = 0.
В соответствии со вторым законом коммутации
Uc(0+) = Uc(0-) = 150В.
i(0+) = i1(0+)+ i4(0+)=
=(Е - Uc (0+))/( R1+ R2)
Таким образом, получили следующие значения токов и напряжений:
i1(0+) = 0А, i2(0+) = -30А,
i3(0+)=30А, i4(0+) = i(0+) = 0А,
Uc(0+) = 150В, UL(0+) = 0В.
Таким обрзом, получили следующие значения токов и напряжений:
i1(0+) = 0А, i2(0+) = -30А, i3(0+)=30А,
i4(0+) = i(0+) = 0А, Uc(0+) = 150В, UL(0+) = 0В.

## Slide 8: Расчет токов и напряжений в установившемся режиме
i2= i4= 0,
UL= 0В,
Uc = i3 R3 = 10 .5 = 50В.
А,

## Slide 9: Расчет переходного процесса классическим методом
Составим выражение для входного сопротивления переменному току Z(jω) между точками a и b в послекоммутационной схеме
После преобразования и приравнивания к
нулю числителя выражения (2) получим характеристическое уравнение
Подставив численные значения и решив. Получим корни характеристического уравнения:

## Slide 10: Определение i1(t)
i1(t) = i1св + i1пр
где i1св - свободная составляющая переходного тока;
i1пр – принужденная составляющая переходного тока.
Чтобы определить ток переходного процесса i1(t), необходимо составить систему из двух уравнений, связывающих постоянные интегрирования A1 и A2. Из качественного анализа известно что i1(0+) = 0
i1(0+) = 10+A1ep1t+ A2ep2t
Для нахождения второго уравнения, связывающего коэффициенты A1 и A2, найдем напряжение на индуктивности UL (t)
Решив систему уравнений, найдем коэффициенты:

## Slide 11: Определение i2(t) и uc(t)
i2(t) = i2св + i2пр
Ввиду того, что после коммутации в установившемся режиме напряжение uC = 50В, принужденная составляющая напряжения на конденсаторе UCпр=50В.
Известно, что напряжение на конденсаторе непосредственно после коммутации UC(0+) =150В.
Найдем постоянные интегрирования A1 и A2

## Slide 12: Расчет переходного процесса в цепи операторным методом
Первый этап: составление операторной схемы замещения послекоммутационной схемы, изображенной на рисунке 2.7 и определение операторного изображения искомой функции.
Второй этап: переход от изображения функции к ее оригиналу.

## Slide 13: Численное моделирование

## Slide 14: Токи в ветвях
Зависимости, полученные с использованием Simulink
Зависимости, построенные по формулам

## Slide 15: Напряжения на индуктивности и конденсаторе
Зависимости, полученные с использованием Simulink
Зависимости, построенные по формулам

## Slide 16: Итоговая проверка материала лекции
Составьте дифференциальные уравнения для тока на индуктивности или напряжения на конденсаторе для следующих схем

## Slide 17: Ответы на итоговую проверку

## Slide 18: лекция окончена Спасибо за внимание!